Firma ILABO spol.s.r.o. je zapsána u Krajského soudu v Brně

ze dne 25.2.1997 oddíl C vložka  26246

Čelisťové drtiče Pulverisette 1, technické srovnání

Výrobce:  FRITSCH GmbH, Německo

|  | Pulverisette 1, model I | Pulverisette 1, model II |
| --- | --- | --- |
| pracovní princip | tlak | tlak |
| Optimální pro mletí těchto typů ateriálů | Tvrdý, středně tvrdý, křehký | Tvrdý, středně tvrdý, křehký |
| max. vstupní velikost: | mm | 95 mm |
| min.množství vzorku: | ml | ml |
| max. mlecí výkon | 140 kg/hod. | 200 kg/hod. |
| konečná jemnost (dle nastavení desek) | m | 1-15m |
| dávkování | Vsázka/kontinuální | Vsázka/kontinuální |
| Mlecí nástroje | Mlecí a pohyblivé drtící desky | Mlecí a pohyblivé drtící desky |
| Materiály mlecích nástrojů | kalená ocel, nerezová ocel, ocel bez obsahu chrómu, manganová ocel, tvrdokov wolframkarbid, zirkonoxid | kalená ocel, nerezová ocel, ocel bez obsahu chrómu, manganová ocel, tvrdokov wolframkarbid, zirkonoxid |
| Excentrické pohyby | 308 pohybů /min | 308 pohybů /min |
| Napájecí napětí | 400 V/3~, 50­60 Hz, 1450 Watt 230 V/1~, 50­60 Hz, 1570 Watt 115 | 400 V/3~, 50­60 Hz, 2780 |
| Výkon hřídele motoru dle VDE 0530, EN 60034 | 1,1 kW | 2,2 kW |
| Hmotnost | 177 kg | 205 kg |
| Rozměry š x h x v | 40 x 80 x 80 cm | 40 x 80 x 80 cm |
| Cena mlýnu včetně ocelových čelistí | 344 575,- bez DPH | 423 500,- bez DPH |

Po opotřebení mlecí desky, která je uchycena na čelisti, je možné desku otočit a využít tak druhé poloviny neopotřebované strany. Tím se významně prodlouží životnost těchto desek.

|  | Pulverisette 1 premium line, model I | Pulverisette 1, premium line model II |
| --- | --- | --- |
| pracovní princip | tlak | tlak |
| Optimální pro mletí těchto typů ateriálů | Tvrdý, středně tvrdý, křehký | Tvrdý, středně tvrdý, křehký |
| max. vstupní velikost: | 60 mm | 95 mm |
| min.množství vzorku: | 20 ml | 20 ml |
| max. mlecí výkon | 140 kg/hod. | 200 kg/hod. |
| konečná jemnost (dle nastavení desek) | 0,3 – 15 mm | 0,3 – 15 mm |
| dávkování | Vsázka/kontinuální | Vsázka/kontinuální |
| Mlecí nástroje | Mlecí a pohyblivé drtící desky | Mlecí a pohyblivé drtící desky |
| Materiály mlecích nástrojů | kalená ocel, nerezová ocel, ocel bez obsahu chrómu, manganová ocel, tvrdokov wolframkarbid, zirkonoxid | kalená ocel, nerezová ocel, ocel bez obsahu chrómu, manganová ocel, tvrdokov wolframkarbid, zirkonoxid |
| Excentrické pohyby | 308 pohybů /min | 308 pohybů /min |
| Napájecí napětí | 400 V/3~, 50­60 Hz, 1450 Watt 230 V/1~, 50­60 Hz, 1570 Watt 115 | 400 V/3~, 50­60 Hz, 3 540 watt |
| Výkon hřídele motoru dle VDE 0530,EN 60034 | 1,1 kW | 3 kW |
| Hmotnost | 305 kg | 320 kg |
| Rozměry š x h x v | 55 x 90 x 106 cm | 55 x 90 x 106 cm |
| Cena mlýnu včetně ocelových čelistí | 496 650,- bez DPH | 548 900,- bez DPH |

Hlavní přednosti řady premium line:

- Extra výkonný, síla pohonu 3kW

- Extremně robustní pro nejtvrdší vzorky

- Jednoduché nastavení nulového bodu a šířky propadové mezery

přes dvojitý excentr.

- Dobře koncipovaný Clean Design (čistý design) pro nejjednodušší čištění –      s integrovanými kanálky pro odsávání prachu a odnímatelné pevné čelisti a kompletně  výsuvné pohyblivé čelisti. (obrázek B).

- Při čištění nebo servisním zásahu se odklopí víko, které odkryje celou mlecí komoru.

Práce v komoře je pak velmi jednoduchá. Víko má také plastové okénko.

- Optimální zvuková izolace díky pěnové výplni v postraních stěnách.

- Možnost nastavení propadové mezery v milimetrech jedním pohybem.

- Po opotřebení mlecí desky, která je uchycena na čelisti, je možné desku otočit a využít  tak druhé poloviny neopotřebované strany. Tím se významně prodlouží životnost těchto desek.

Obrázek B